## Slide 1
1주차
Zynq-7000 SoC 및 Vivado 소개

## Slide 2: Contents
Zynq-7000 SoC 소개
Vivado 소개
Vivado 설치
실습 보드 소개

## Slide 3
Zynq-7000 SoC 소개
Vivado 소개
Vivado 설치
실습 보드 소개

## Slide 4: I. Zynq-7000 SoC 소개
Zynq-7000 SoC block diagram
MCU
FPGA
+
APU
Memory interface
Peripheral

## Slide 5: I. Zynq-7000 SoC 소개
Zynq-7000 SoC block diagram

## Slide 6: I. Zynq-7000 SoC 소개
MCU + FPGA
  MCU (Processing System)
    ARM Cortex-A9 MPCore (up to 1GHz)
    DDR3, DDR3L, DDR2, LPDDR2 support (Max 1GB)
    ARM AMBA Interface for PS and PL interconnect
  FPGA (Programmable Logic)
    Artix-7 or Kintex-7 FPGA
    DSP Blocks
    PCI Express Gen2 Block (Up to 8 lanes)
    Serial Transceiver (Up to 16)
Zynq-7000 SoC

## Slide 7: I. Zynq-7000 SoC 소개
Zynq-7000 제품군
DS-190 Zynq-7000 Overview

## Slide 8: I. Zynq-7000 SoC 소개
Zynq 제품군

## Slide 9: I. Zynq-7000 SoC 소개
Zynq Chip naming rule

## Slide 10
Zynq-7000 SoC 소개
Vivado 소개
Vivado 설치
실습 보드 소개

## Slide 11: II. Vivado 소개
Vivado HLS
  High Level Synthesis
  Design hardware accelerator
  Simulation C/C++ HDL Code
Vivado HLS

## Slide 12: II. Vivado 소개
Vivado HLx Edition
  FPGA Design
  Synthesis
  Implementation
  Debugging FPGA Logic
Vivado HLx Edition

## Slide 13: II. Vivado 소개
Vivado SDK (Software Development Kit)
  Development Software program
  Debugging PS software
Vivado SDK

## Slide 14: II. Vivado 소개
System Design flow with Vivado Design Suite
Vivado HLS
C/C++ source
Simulation
Generate HDL code
Package IP Core
Vivado HLx
RTL Design /
IP Integrator
Synthesis
Implementation
Generate bitstream
Vivado SDK
Develop
Application project
Debugging
Build Application project
Create Boot Image
Export Hardware Description File

## Slide 15
Zynq-7000 SoC 소개
Vivado 소개
Vivado 설치
실습 보드 소개

## Slide 16: Vivado 설치
https://www.xilinx.com/
  회원가입 후 아래 페이지 방문
    https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive.html
  2018.2 버전 다운로드
회원가입 및 다운로드

## Slide 17: Vivado 설치
ECM 설치 되어 있을 경우 Vivado 설치 불가능
  제어판 - 프로그램 제거 – cloudiumSmartUpdater 제거
    경영지원 그룹 전산담당자 (조현수 주임) – 제거 인증키 요청
ECM 제거

## Slide 18: Vivado 설치
Vivado 설치 프로그램 실행
Vivado 설치

## Slide 19: Vivado 설치
Xilinx 홈페이지 ID/Password 입력
Download and Install Now 선택
Vivado 설치
ID
Password

## Slide 20: Vivado 설치
Vivado HL WebPACK 선택
Vivado 설치

## Slide 21: Vivado 설치
아래항목 체크 후 설치 시작
Vivado 설치

## Slide 22
Zynq-7000 SoC 소개
Vivado 소개
Vivado 설치
실습 보드 소개

## Slide 23: 실습 보드 소개
Zybo Development board
Digilent Zybo Z7

## Slide 24: 실습보드 소개
Digilent Zybo Z7-10
  Xilinx Zynq-7000
    Zynq z7010
  Memory
    1GB DDR3L
    16MB QSPI Flash
    Micro SD
  USB/Ethernet
    Gigabit Ethernet PHY
    USB-JTAG
    USB-UART
    USB 2.0 OTG PHY
Zybo Z7-10

## Slide 25: 실습보드 소개
Zybo Z7-10