## Slide 1
14th Apr 2021
FPGA and SoC Design Flow on Vivado

## Slide 2: Contents
Design flow overview
Design with IP Integrator
실습

## Slide 3
Design flow overview
Design with IP Integrator
실습

## Slide 4: I. Design flow overview
Typical design flow
Vivado HLx
RTL Design /
IP Integrator
Synthesis
Implementation
Generate bitstream
Vivado SDK
Develop
Application project
Debugging
Build Application project
Create Boot Image
Export Hardware Description File
RTL Simulation

## Slide 5: I. Design flow overview
Block Diagram 형태로 FPGA 디자인
제조사 제공, 3rd party 혹은 직접 제작한 IP Core를 사용 가능
1. Create Code (IP Integrator)

## Slide 6: I. Design flow overview
HDL 코드를 작성하여 FPGA 디자인
IP Integrator를 사용한 디자인을 Module 형태로 가져와 사용 가능
1. Create Code (HDL Code)

## Slide 7: I. Design flow overview
RTL 코드의 동작을 시뮬레이션
RTL ?
  Register Transfer Level 의 약자로, 하드웨어 레지스터 간의 신호 흐름을 뜻함
소스코드의 컴파일 전 회로의 동작 검증
2. HDL RTL Simulation

## Slide 8: I. Design flow overview
작성된 RTL 코드를 Netlist 형태로 컴파일
Netlist ?
  회로의 전자 부품 목록과 이들이 연결된 노드 목록의 설명
3. Synthesize

## Slide 9: I. Design flow overview
Netlist를 실제 FPGA 내부에 배치하는 작업 (Place & Route)
Design / Timing Analysis 수행
4. Implementation

## Slide 10: I. Design flow overview
Implementation이 완료 된 프로젝트를 이용하여 FPGA Bitstream 파일을 생성
Bitstream ?
  FPGA 에 대한 프로그래밍 정보를 포함하는 파일
5. Generate bitstream

## Slide 11: I. Design flow overview
FPGA 하드웨어 정보를 가지고있는 HDF 파일 및 bitstream 파일을 출력
HDF
  FPGA 내부에 생성되어 있는 하드웨어의 정보 및 주소 등을 포함하는 파일
6. Export Hardware

## Slide 12: I. Design flow overview
Application 개발을 위해 SDK 실행
7. Launch SDK

## Slide 13: I. Design flow overview
Vivado HLx에서 출력한 HDF 파일을 기반으로 Application 프로젝트 생성
8. Create Application project

## Slide 14: I. Design flow overview
Zynq SoC의 FPGA 및 Application 개발이 완료 된 후, 부팅을 위한 부팅 이미지 생성
9. Build and create Bootimage

## Slide 15
Design flow overview
Design with IP Integrator
실습

## Slide 16: II. Design with IP Integrator
Vivado를 실행 후 Create Project를 클릭하여 프로젝트 생성
프로젝트 생성

## Slide 17: II. Design with IP Integrator
RTL Project 선택, Do not specify source 체크
프로젝트 생성 (continued)

## Slide 18: II. Design with IP Integrator
보드 또는 칩의 Part number 선택
프로젝트 생성 (continued)

## Slide 19: II. Design with IP Integrator
좌측 Flow Navigator 메뉴 Create Block Design 클릭 후 Block design 파일 생성
Block Design 생성

## Slide 20: II. Design with IP Integrator
Block Design Window

## Slide 21: II. Design with IP Integrator
중앙 혹은 상단 ‘+’ 버튼을 클릭하여 IP 검색 창 팝업
IP를 검색하여 추가
IP Core 추가

## Slide 22: II. Design with IP Integrator
IP 구성에 필요한 추가 IP core 생성 및 Connection을 자동으로 수행
Run connection automation

## Slide 23: II. Design with IP Integrator
추가된 IP에 대한 설정을 수정
Re customize IP
Double Click

## Slide 24: II. Design with IP Integrator
FPGA 의 IP core 및 Block RAM, Register 등의 Address를 설정
설정 된 Address 를 통해 Application 프로그램에서 읽기/쓰기
Address Window

## Slide 25
Design flow overview
Design with IP Integrator
실습

## Slide 26: III. 실습
TeraTerm 설치
  https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en
Digilent Zybo Z7-10 Board files 설치
  https://github.com/Digilent/vivado-boards
  웹사이트 방문 후 Code-Download ZIP 클릭
사전준비

## Slide 27: III. 실습
배포된 자료를 이용하여 Hello world 프로젝트를 실행한다.
출력을 “Hello <이름>” 으로 변경하여 콘솔 창을 캡처하여 제출한다.
Hello World 프로젝트 실습