## Slide 1
21st Apr 2021
PS-PL Interface

## Slide 2: Contents
PS-PL Interface
AXI4 Memory Mapped
AXI4 Stream
실습

## Slide 3
PS-PL Interface
AXI4 Memory Mapped
AXI4 Stream
실습

## Slide 4: PS-PL Interface
AXI Ports
AXI4 GP (General Purpose)
Master x2
Slave x2
AXI4 HP (High Performance)
Slave x4

## Slide 5: PS-PL Interface
AXI Ports
Processing System (ARM)
Programmable Logic
(FPGA)
AXI GP
AXI HP
M
M
M
S
S
S
S
M
M
M
M
M
S
S
S
S
interrupt

## Slide 6
PS-PL Interface
AXI4 Memory Mapped
AXI4 Stream
실습

## Slide 7: AXI4 Memory Mapped
AXI4-MM Protocol
  2 Read Channel
    Read Address
    Read Data
  3 Write Channel
    Write Address
    Write Data
    Write Response
AXI4 Protocol

## Slide 8: AXI4 Memory Mapped
Master에서 Slave에게 데이터를 읽을 주소 전송
Slave에서 Master에게 데이터 전송
Burst 모드 지원
  주소 당 최대 256개의 데이터 전송 가능
Read Transactions

## Slide 9: AXI4 Memory Mapped
Master에서 데이터 쓰기를 위한 주소 및 컨트롤 신호 전송
Master에서 데이터 전송
Slave에서 쓰기 응답 신호 전송
  OKAY(0b00) : Normal access okay
  EXOKAY(0b01) : Exclusive access okay
  SLVERR(0b10) : Slave error
  DECERR (0b11) : Decode error
Write Transactions

## Slide 10
PS-PL Interface
AXI4 Memory Mapped
AXI4 Stream
실습

## Slide 11: AXI4 Stream
No Address Channel
Always Master to Slave Data transfer
Unlimited burst length
AXI4 Stream interface

## Slide 12
PS-PL Interface
AXI4 Memory Mapped
AXI4 Stream
실습

## Slide 13: 실습
IP integrator를 이용하여 AXI GPIO 생성
Zybo Z7-10 보드의 LED 포트와 연결
SDK를 이용하여 GPIO와 연결된 LED를 컨트롤
AXI GPIO

## Slide 14: 실습
Add ip 창을 이용해 AXI GPIO 추가
IP Integrator

## Slide 15: 실습
AXI GPIO IP Core 더블 클릭 후 아래와 같이 세팅
IP Integrator

## Slide 16: 실습
Create HDL wrapper 를 통해 HDL 코드를 생성 (2주차 강의 참고)
화면 좌측 Flow navigator 창의 Open Elaborated Design 클릭
Pin Mapping

## Slide 17: 실습
I/O Planning Window
Pin Mapping (Continued)

## Slide 18: 실습
강의자료 회로도 (zybo_z7_sch-public.pdf)
  LED0 ~ LED3과 연결된 Port를 찾아 Pin mapping
  I/O Std – LVCMOS33
Pin Mapping (Continued)

## Slide 19: 실습
Pin mapping 완료 후 Design flow 절차를 거쳐 SDK프로젝트 생성 (2주차 강의 참고)
프로젝트 생성 후 system.mss 파일에서 axi_gpio 예제 import
Application Programming

## Slide 20: 실습
Github 강의자료 예제 소스코드 참고 (Lab4/GPIO_example)
실습 과제
  IP Integrator 창을 캡처하여 제출
  SDK의 C 소스코드 제출
Application Programming (Continued)